## Slide 1: Будівельні матеріали

## Slide 2
Будівельні матеріали – це матеріали, що використовуються для будівництва та ремонту будівель, споруд різного призначення, зокрема - в дорожньому будівництві, наприклад – щебінь, асфальтобетон, цементобетон. Вони виконують такі основні функції – створюють сприятливі умови експлуатації, сприймають механічні навантаження, забезпечують довговічність і покращують естетичність будівель і споруд.

## Slide 3: Скло — це твердий прозорий матеріал.
Найпоширенішим є силікатне скло, основний компонент якого — оксид силіцію (ІV) Si02.

## Slide 4: Сировиною для виробництва звичайного скла є:
Сода Na2C03
Пісок Si02
Вапняк СаС03

## Slide 5
Усі складові частини очищають, змішують і сплавляють за температури близько 1400 °С

## Slide 6: Відбуваються такі реакції (спрощено):
Na2C03 + Si02 = Na2Si03 + C02↑
СаС03 + SiO2 = CaSi03 + С02↑

## Slide 7: Фактично до складу скла входять:
Силікати натрію
Силікати кальцію
а також надлишок Si02. Тому склад звичайного віконного скла можна подати такою спрощеною формулою:
Na20 • СаО • 6Si02.

## Slide 8
Змінюючи склад шихти, додаючи різні добавки, одержують скло з наперед заданими властивостями. Так, якщо замість соди Na2C03 взяти поташ К2С03, то можна добути високоякісне тугоплавке скло
З якого виготовляють хімічний посуд.

## Slide 9
А якщо взяти поташ К2С03, кремнезем Si02 і оксид плюмбуму(ІІ) РЬО, то утвориться кришталь.

## Slide 10: Особливий вид скла — кварцове скло.
Воно являє собою склоподібну форму чистого кремнезему Si02. Таке скло зовсім не чутливе до різких коливань температури, воно має цінні оптичні властивості (пропускає ультрафіолетові промені).

## Slide 11
Скло широко використовують майже у всіх галузях промисловості та в побуті. З нього виготовляють:
Труби
Тару
Лабораторний посуд
Тощо

## Slide 12
Сучасна промисловість виробляє спеціальне скло, стійке проти дії радіоактивного випромінювання.

## Slide 13
Цемент

## Slide 14
Цемент являє собою сірий порошок, який складається із силікатів та алюмінатів кальцію, що під час змішування з водою швидко висихає і твердне, перетворюючись на каменеподібну масу.

## Slide 15: Для добування цементу як сировину використовують:
Вапняк
Глину
Та інші речовини.

## Slide 16
Сировина завантажується у піч, перемішується і спікається за температури у межах 1400 — 1600 °С. Одержану масу, основними компонентами якої є СаО, SiO2 і Аl203, охолоджують і перемелюють на порошок. Добувають цемент різних сортів: морозовитривалий, такий, що швидко твердне, та ін.

## Slide 17
Цемент — важливий будівельний матеріал. Із суміші цементу, піску й води готують будівельні розчини. Цемент, змішаний з водою і наповнювачами:
Піском
Щебенем
Гравієм
Та шлаком
утворює суміш, з тужавінням якої утворюється бетон.

## Slide 18
Якщо бетоном залити сталевий каркас, дістанемо залізобетон.

## Slide 19
Із залізобетону роблять:
Балки
Панелі(плити)
Труби
Мости
Перекриття
Шпали

## Slide 20: Презентацію готував
Серя