## Slide 1: Природні джерела вуглеводнів. Нафта
Підготувала
Учениця 11-Б класу
Халімон Заріна

## Slide 2
Природні джерела вуглеводнів
Природний газ
Кам’яне вугілля
торф
Нафта
Супутний нафтовий газ

## Slide 3: Є 2 способи використання цих горючих копалин:
у вигляді палива – як джерело енергії
у вигляді сировини для подальшої переробки – органічний синтез.

## Slide 4: Нафта

## Slide 5
Нафта - горюча корисна копалина, масляниста рідина темно-бурого або майже чорного кольору з характерним запахом.
Вона легше води (щільність 0,73 ... 0,97 г/см3), у воді практично нерозчинна.

## Slide 6
За складом нафта - складна суміш вуглеводнів різної молекулярної маси, головним чином рідких (в них розчинені тверді і газоподібні вуглеводні)
Chart: 
| Вуглець - 80-88% | Водень - 11-14,5% | Сірка - 0,01 - 5% | Кисень - 0,05-0,07% | Азот - 0,01-0,6%
Вміст | 0.83 | 0.12 | 0.0409 | 0.06 | 0.04

## Slide 7: Фізичні властивості нафти
Густина— 760–990 кг/м³
Вона містить велике число різних органічних речовин і тому характеризується не температурою кипіння, а температурою початку кипіння рідких вуглеводнів - звичайно >28 °C, рідше > 100 °C — для важких нафт
Теплота згоряння — 43,7-46,2 МДж/кг.

## Slide 8: Колір нафти
Колір нафти змінюється від жовтого до чорного забарвлення з ростом її густини.
Нафтові вуглеводні (бензин, лігроїн, гас і деякі висококиплячі продукти), як правило, безбарвні, якщо добре очищені.

## Slide 9
Нафта і газ є єдиними невідновлюваними корисними копалинами, що мають здатність переміщатися. Через свою рухомість вони можуть завдавати шкоди довкіллю, але і накопичуються в надрах та утворюють поклади.

## Slide 10: Країни-продуценти нафти

## Slide 11
Більша частина нафтових родовищ розсереджена по семи регіонах світу :
Перська затока — Північна Африка;
Мексиканська затока — Карибське море
о-ви Малайського архіпелагу і Нова Гвінея;
Західний Сибір;
Північна Аляска;
Північне море (головним чином норвезький і британський сектори);
о. Сахалін з прилеглими ділянками шельфу.

## Slide 12: Поклади нафти в Україні

## Slide 13: Нафта в Україні
На території України поклади нафти є у Передкарпатті, у Дніпровсько-Донецькій областях та на шельфі Чорного і Азовського морів

## Slide 14: Видобуток нафти

## Slide 15: Нафтові вежі 1920р.

## Slide 16: Основні процеси переробки нафти
Первинна переробка
Перегонка -
при атмосферному тиску
у вакуумі
Вторинна переробка
2. Крекінг
(термічний, каталітичний, гідрокрекінг)
Розщеплення великих молекул вуглеводнів нафти при високих температурах, тиску і наявності каталізаторів для збільшення виходу легших моторних палив, розчинників та сировини для виробництва пластмас, хімічних волокон, каучуків тощо.
3. Риформінг (ароматизація)
Спосіб переробки нафтопродуктів для добування ароматичних вуглеводнів.

## Slide 17: Первинна переробка нафти (ректифікація)
Бензин
Паливо для двигунів внутрішнього згорання
Лігроїн
Компонент реактивного пального
Мазут
Переробка на мастильні засоби, котельне пальне, гудрон
Газойль
Дизельне та котельне пальне
Гас
Дизельне та реактивне пальне

## Slide 19: Вторинна переробка нафти. Крекінг
Крекінг
(розщіплювати)
Термічний
(470-550С)
Розщеплення під дією високої температури. Протікає повільно. Використовується для отримання бензину, газойлевих фракцій
Каталітичний
Розщеплення під дією каталізатора. Протікає швидко. Використовується для отримання бензину, газойлевих фракцій

## Slide 21: Забруднення навколишнього середовища