## Slide 1: Пластмаси.Синтетичні каучуки.Гума
виконала
учениця 11-Ф класу
Бабич Роксолана

## Slide 2: План
Пластмаси
Властивості пластмас
Термопласти
Поліетилен
Реактопласти
Еластомери
Застосування пластмас
Синтетичний каучук
Гума

## Slide 3: Пластмаси
Пласти́чна ма́са (пластмаса) — штучно створені матеріали на основі синтетичних або природних полімерів.
Сировиною для отримання полімерів є
нафта,природний газ, кам'яне вугілля,
сланці.

## Slide 4
Предмети побуту, повністю або частково виготовлені з пластмаси

## Slide 5: Властивості пластмас
Мала густина (0,85—1,8 г/см³), що зменшує масу деталей.
Висока корозійна стійкість .
Гарні антифрикційні характеристики .
Високий коефіцієнт тертя.
Високі електроізоляційні та теплоізоляційні характеристики.
Велика прозорість.

## Slide 6: Властивості пластмас
невисока міцність
твердість і механічна жорсткість
значна повзучість.
низька теплостійкість
низька теплопровідність
схильність до старіння

## Slide 7: Класифікація пластмас
Термопластичні пластмаси (термопласти) — це пластмаси на основі термопластичних полімерів, що під час нагріву розм'якшуються, переходять у в'язкотекучий стан, а при охолодженні тверднуть, і цей процес повторюється при повторному нагріванні. Тобто такі пластмаси допускають повторну переробку.
Ящик з поліетилену високої щільності для скляних пляшок

## Slide 8
Поліетилен-полімер етилену, твердий, легкий і водостійкий матеріал, гарний діелектрик з високою морозостійкістю (до — 60 °C), стійкий проти агресивних середовищ. Застосовується для виготовлення кабелів, плівок, труб, ємностей технічного і побутового призначення тощо.
Недоліки: низька гранична температура експлуатації, висока газопроникність і низька маслостійкість.

## Slide 9: Реактопласти
Термореактивні пластмаси (реактопласти) — полімерні матеріали, які при нагріванні розм'якшуються, але при певній температурі і під дією затвердівачів, каталізаторів чи ініціаторів хімічних реакцій зазнають полімеризації, внаслідок якої переходять у твердий стан і повторна переробка таких пластмас неможлива. Теплостійкість їхня вища і досягає 200…370 °С.

## Slide 10: Еластомери
Високоеластичні пластмаси (еластомери) — матеріал, який може розширюватися і стискатися, суттєво змінюючи свою форму в результаті прикладання зусиль і здатний під дією внутрішніх пружних сил повертатись до попередньої форми. Еластомери майже повністю замінили гумові еластомери із сировини природного походження, а також знайшли низку нових застосувань, недоступних для звичайної гуми.

## Slide 11
Еластомери застосовуються у промисловості переробки пластмас найчастіше як високомолекулярні пластифікатори для зниження крихкості склоподібних або кристалічних полімерів.

## Slide 12: Застосування пластмас
Близько двох третин усього світового виробництва пластмас складають масові продукти: поліетилен, полівінілхлорид і полістирол. Основні області їхнього застосування - це будівництво, упаковка,
машинобудування, електротехніка, транспорт.

## Slide 13
Синтетичний каучук - вихідною речовиною для одержання штучного каучуку за способом С. В. Лебедєва служить ненасичений вуглеводень з двома подвійними зв'язками бутадієн(дивініл) CH2=CH—CH=CH2.

## Slide 15
Сирий каучук має низьку міцність і дуже липкий, особливо при нагріванні, а на морозі стає твердим і ламким. Тому для виготовлення різних виробів у сирому вигляді каучук непридатний. Свої цінні властивості каучук набуває при вулканізації, тобто при нагріванні з сіркою. Вулканізований каучук називають гумою.

## Slide 16: Гума
Ґу́ма — продукт вулканізації композицій на основі каучуку; матеріал, необхідний для виробництва різноманітних виробів — від автомобільних шин до хірургічних рукавичок. Головна перевага гуми — її еластичність.

## Slide 17: Збір натурального (природного)латексу (підсочка)
Натуральну гуму виробляють
з особливої рідини —латексу, який одержують із соку
каучукового дерева

## Slide 18: Застосування
Понад половину виробленої гуми витрачають на автомобільні шини. Крім шин, із гуми виробляють взуття, одяг, рукавички, труби, ластики,тенісні м'ячі , прокладки клапанів для герметизації трубопроводів і двигунів.
Гумові рукавички
Гумка

## Slide 19: Джерела
http://www.youtube.com/watch?v=kGBj5IZP6Zg
http://uk.wikipedia.org/wiki/Пластмаса
http://uk.wikipedia.org/wiki/Синтетичний_каучук
http://ua-referat.com/Пластмаси
http://uk.wikipedia.org/wiki/Гума