## Slide 1: Пластмассы, синтетические каучуки
Презентацию подготовили
ученицы 11-А класса
Алчевской ИТГ
Мозолевская Анастасия,
Ткаченко Анастасия

## Slide 2: Пластмассы

## Slide 3
ПЛАСТМАССЫ (пластические массы, пластики) - большой класс полимерных органических легко формуемых материалов, из которых можно изготавливать легкие, жесткие, прочные, коррозионностойкие изделия.
Состав:
Углерод
(C)
Водород (Н)
Кислород (О)
Азот (N)

## Slide 4
Примеры пластических материалов в природе:
асфальт
битум
смола хвойных деревьев
копал

## Slide 5
целлюлоза
бумага, моющие средства и другие ценные материалы
каучук
резина и изолирующие материалы
канифоль
становится более прочной и устойчивой к действию растворителей
Преобразования под воздействием хим. реакций:

## Slide 6
Получение синтетических полимеров:
мономер
полимер
прядение, отливание, пресс или формирование в готовое изделие

## Slide 7
Полимеризация:
«Полимер» - много (поли-) + часть (мерос)
присоединительная
поликонденсация
полиэтилен

## Slide 8: Основные свойства пластмасс
Химические свойства:
С точки зрения химического поведения полимер похож на мономер, из которого он получен.
Эти полимеры ведут себя как углеводороды. Они:
    растворимы в углеводородах,
    не смачиваются водой,
    не реагируют с кислотами и основаниями,
    горят, подобно углеводородам,
    могут хлорироваться,
    бромироваться,
    нитроваться и сульфироваться ( в случае полистирола).

## Slide 9
Физические свойства
зависят не только от характера мономера, но в большей степени от степени полимеризации (среднего количества мономерных звеньев в цепи) и от того, как цепи расположены в конечной макромолекуле.
Механическая прочность наблюдается уже при СП 50–100, достигая максимума при СП выше 1000.

## Slide 10
Термические и механические свойства
Чем выше степень кристалличности, тем тверже продукт, тем выше его температура размягчения и больше устойчивость к набуханию и растворению; низкой степенью кристалличности характеризуются более мягкие продукты с более низкими температурами тепловой деформации и более легкой растворимостью.

## Slide 11
Электрические свойства
Таблица 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛАСТМАСС |  |  |  | 
Полимер | Диэлектрическая проницаемость при 60 Гц | Электри-ческая прочность, В/см | Коэффициент потери мощности при 60 Гц | Удельное сопротивление, ОмЧсм
Полиэтилен | 2,32 | 6Ч106 | 5Ч10–4 | 1019
Полипропилен | 2,5 | 2Ч106 | 7Ч10–4 | 1018
Полистирол | 2,55 | 7Ч106 | 8Ч10–4 | 1020
Полиакрилонитрил | 6,5 | - | 0,08 | 1014
Найлон-6,6 | 7,0 | 3Ч103 | 1,8 | 1014
Полиэтилен- терефталат | 3,25 | 7Ч103 | 0,002 | 1018
Все органические пластмассы являются изоляторами, а потому находят применение в электротехнике и электронике.

## Slide 12: Термопластические материалы
Полиэтилен [–CH2–CH2–]n

## Slide 13
Полипропилен
[–CH2–CH(CH3)–]n
Полистирол
[–CH2–CH(C6H5)–]n

## Slide 14
Полиметилметакрилат
[–CH2–C(COOCH3)(CH3)–]n
Поливинилхлорид
[–CH2–CHCl–]n

## Slide 15
Полиакрилонитрил
[–CH2–CH(CN)–]n
Политетрафторэтилен
[–CF2–CF2–]n

## Slide 16
Полиоксиметилен [–CH2–O–]n
Полиоксиэтилен [–CH2–CH2–O–]n
Полиамиды
Полиэфиры

## Slide 17: Реактопластические материалы
Феноло-формальдегидные смолы

## Slide 18
Мочевино-формальдегидные и меламино-формальдегидные смолы

## Slide 19
Алкидные смолы
Полиэфиры

## Slide 20: Заключение
-
негативное воздействие на планету
негативное воздействие на человека
+
уникальные свойства
легкость переработки
низкая цена

## Slide 21
Как узнать насколько опасна пластмасса?
Виды пластмасс и их маркировка

## Slide 22: Синтетические каучуки

## Slide 23
СИНТЕТИЧЕСКИЕ КАУЧУКИ (СК) – большая группа полимерных материалов разнообразного строения и назначения. Каучуки относятся к эластомерам – высокомолекулярным соединениям, обладающим в определенном температурном интервале способностью к большим обратимым деформациям.

## Slide 24
1879 г. – 1е получение каучукоподобного вещества при обработке соляной кислотой французским химиком Г.Бушарда.
1916 г. – были выпущены первые промышленные партии синтетического каучука – диметилкаучука – на основе разработок Кондакова в Германии.
1910 г. – С.В.Лебедев впервые получил синтетический бутадиеновый каучук.
1932 г. – Лебедевым и его сотрудниками был успешно разработан недорогой и эффективный метод разработки промышленного производства СК.
История создания
И. Кондаков
С.В.Лебедев

## Slide 25
Классификация:
по названию мономеров, использованных для их получения
по характерной группе атомов, входящих в их состав
Получение:
полимеризация диенов и алкенов
Применение:
общего назначения
специального назначения
СК общего назначения
высокая эластичность при обычных температурах (шины, транспортёрные ленты, обувь и др.)
СК специального назначения
стойкость к действию растворителей, масел, кислорода, озона
тепло- и морозостойкость и др.

## Slide 26
Примеры некоторых СК
Среди каучуков общего назначения по-прежнему широко распространены бутадиеновые СКД (стереорегулярный 1,4-цис-полибутадиен).
и изопреновые (1,4-цис-полиизопрен) каучуки

## Slide 27
Бутилкаучук (БК)
Полихлоропреновые каучуки

## Slide 28
Фторкаучуки
Кремнийорганические каучуки

## Slide 29: Заключение